ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2011                                                                              № 67

п.Щеглово

Об условиях приема сточных вод и загрязняющих веществ

в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации

МО «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167; Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.         № 7-ФЗ; Постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 г. N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия", от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"; ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 16.09.2003 г. № 131-ФЗ и во исполнение п. 2 Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 N 326 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области", администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение» (приложение № 1).

1.2. Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение» (приложение № 2).

1.3. Порядок корректировки размера платы за сверхнормативный сброс  сточных вод и загрязняющих веществ абонентами в сети коммунальной канализации МО «Щегловское сельское поселение» (приложение № 3)

1.4. Порядок установления лимитов водоотведения абонентам, отводящим сточные воды в сети коммунальной канализации                                МО «Щегловское сельское поселение» (приложение № 4).

2.Уполномочить МУП «Щегловская управляющая компания»:

2.1. Осуществлять лимитирование водоотведения абонентам, сбрасывающим сточные воды в сети коммунальной канализации                      МО «Щегловское сельское поселение», в соответствии с настоящим постановлением и п.58 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

2.2. Руководствоваться утвержденными пунктом 1 настоящего постановления документами при:

- оформлении, согласовании и утверждении разрешительной документации на присоединение к системам коммунальной канализации (технические условия, проектная документация, установление допустимых сбросов);

- установлении абонентам лимитов водоотведения;

- контроле состава и свойств сточных вод абонентов систем коммунальной канализации.

2.3. Взимать плату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ с абонентов, очистка сточных вод которых производится на очистных сооружениях МУП «Щегловская управляющая компания», в соответствии с «Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 г. № 326 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области».

2.4. Устанавливать временные условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение», для абонентов, выполняющих Водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ.

3. МУП «Щегловская управляющая компания» определить порядок установления абонентам временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ (в том числе типовую форму договора о временных условиях приема загрязняющих веществ и методологию установления временных условий приема загрязняющих веществ), и согласовать его с администрацией МО «Щегловское сельское поселение».

4. Предложить абонентам систем канализации МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 01.07.2011 г. утвердить в МУП «Щегловская управляющая компания» проекты допустимых сбросов (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов отводимых в системы канализации, разработанные в соответствии с «Условиями приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации                      МО «Щегловское сельское поселение»». По истечение установленного настоящим постановлением срока разработки и утверждения проектов ДС сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации, считать несогласованным.

5. Первому заместителю главы администрации Братчикову С.А. обеспечить публикацию постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                          Л.Н. Кирвас

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

МО «Щегловское сельское поселение»

от 31.05.2011 г. № 67

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ,

ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «Щегловское сельское поселение»

1. Общая часть

  - Настоящие «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»» (в дальнейшем Условия), разработанные во исполнение Постановления Правительства РФ от 31.12.95 г.          № 1310, Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.04 г. № 326 и              ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод, принимаемых от организаций-абонентов в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение».

1.2. Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение», в целях:

- предупреждения загрязнения водных объектов;

- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации                   МО «Щегловское сельское поселение» (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки на очистных сооружениях), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ;

- упорядочения договорных отношений и взаимных расчетов между МУП «Щегловская управляющая компания» (далее - Уполномоченная организация ВКХ) и его абонентами.

1.3. «Условия» являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды <*> и загрязняющие вещества <**> в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение».

-------------------------------

<*> - под сточными водами абонентов подразумеваются все виды сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренажные воды с территории абонента (с учетом субабонентов).

<**> - под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или приводит к загрязнению окружающей среды.

----------------------------------

1.4. Уполномоченная организация ВКХ руководствуется «Условиями» при утверждении абонентам допустимого сброса ДС загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации (по существующим и проектируемым выпускам), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.

1.5. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:

- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»;

- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации МО «Щегловское  сельское поселение»;

1.6. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств сточных вод являются едиными для всех сточных вод и всех категорий абонентов.

1.7. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (в дальнейшем - ДК) определены учетом требований по охране водных объектов, по защите сетей канализации, и исходя из фактического качества бытового стока.

1.8. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов устанавливаются дифференцированными с учетом категории абонентов - потребителей услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение».

1.9. Все абоненты - потребители услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение», настоящими «Условиями» разделены на две категории:

1.9.1. имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управлении, или на ином вещном праве объекты жилищного фонда – исполнители коммунальных услуг;

1.9.2. имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управлении, или на ином вещном праве объекты недвижимого имущества, не являющиеся жилищным фондом - прочие абоненты.

1.10. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации                            МО «Щегловское сельское поселение», устанавливается единым для всех сточных вод и всех категорий объектов абонентов.

2. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов

2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и сооружений нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение», устанавливаются следующие:

- pH в пределах 6,5 - 9,0;

- t °С <= 40 °С;

- ХПК : БПКполн <= 1,5 или ХПК : БПК 5 <= 2,5;

2.2. С целью предупреждения загрязнения водных объектов нормативная кратность разбавления сточных вод абонентов, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, не более 1: 16.

3. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»

3.1. Перечни загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы ДК в сточных водах абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение», учитывают:

- загрязняющие вещества, нормируемые на выпуске в водный объект;

- загрязняющие вещества, влияющие на режим работы сетей канализации и сооружений канализации.

3.2. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонентов, дифференцированные в зависимости от вида сточных вод и категории объекта - пользователя услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации                        МО «Щегловское сельское поселение» приведены в разделе 3.3.

3.3. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение».

3.3.1. Приему в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение» подлежат:

- бытовые сточные воды от абонента – исполнителя коммунальных услуг, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно табл. 1.

Таблица 1

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов- исполнителей коммунальных услуг, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС п. Щеглово |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммонийный | 18,0 |
| 2 | Формальдегид | 0,1 |
| 3 | Алюминий | 0,5 |
| 4 | БПК5 | 135 |
| 5 | Взвешенные вещества | 35,0 |
| 6 | Железо общее | 0,5 |
| 7 | Жиры | 40,0 |
| 8 | Кадмий | 0,005 |
| 9 | Марганец | 0,1 |
| 10 | Медь | 0,02 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,2 |
| 12 | Никель | 0,01 |
| 13 | Ртуть | 0,0001 |
| 14 | Свинец | 0,1 |
| 15 | СПАВ (анионные) | 0,7 |
| 16 | Сульфаты | 30,0 |
| 17 | Фенолы | 0,001 |
| 18 | Фосфор фосфатов | 1,7 |
| 19 | Хлориды | 47,0 |
| 20 | Хром 3+ | 0,01 |
| 21 | Хром 6+ | 0,02 |
| 22 | Цинк | 0,1 |
| 23 | Сухой остаток | 270 |
| 24 | Азот общий | 26,0 |

Примечания:

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации                           МО «Щегловское сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

- сточные воды (включая дренажные воды) прочих объектов абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов бассейнов канализования общесплавных или бытовых выпусков, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОС п. Щеглово |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммонийный | 18,0 |
| 2 | Формальдегид | 0,1 |
| 3 | Алюминий | 0,5 |
| 4 | БПК5 | 135 |
| 5 | Взвешенные вещества | 35 |
| 6 | Железо общее | 0,5 |
| 7 | Жиры | 40,0 |
| 8 | Кадмий | 0,005 |
| 9 | Марганец | 0,1 |
| 10 | Медь | 0,02 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,2 |
| 12 | Никель | 0,01 |
| 13 | Ртуть | 0 |
| 14 | Свинец | 0,1 |
| 15 | СПАВ (анионные) | 0,7 |
| 16 | Сульфаты | 30 |
| 17 | Фенолы | 0,001 |
| 18 | Фосфор фосфатов | 1,7 |
| 19 | Хлориды | 47 |
| 20 | Хром 3+ | 0,01 |
| 21 | Хром 6+ | 0,02 |
| 22 | Цинк | 0,1 |
| 23 | Сухой остаток | 270 |
| 24 | Азот общий | 26 |

Примечания:

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации                                   МО «Щегловское сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Условное обозначение:

- нормативы  ДК  загрязняющих веществ, превышение которых

влияет на режим работы сетей  и сооружений канализации.

3.3.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблиц 1 и 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).

4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации            МО «Щегловское сельское поселение»

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений (предотвращение заиливания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»:

- Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.;

- Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации (кислоты; щелочи; концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;  окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;  сточных вод с реакцией среды рН менее 2 или более 12 и т.п.);

- Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и(или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители. В частности, запрещается сброс: хлоропрена (в концентрации больше 0,01 мг/куб. дм); летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бензола, ацетона, метанола, бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпроизводных - по сумме ЛОС в концентрации больше 20 мг/куб. дм);

- Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и(или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частности, запрещается сброс: 2,4,6-трихлорфенола (в концентрации больше 0,004 мг/куб. дм); дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); дихлорэтана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); пентахлорфенола (в концентрации больше 0,001 мг/куб. дм); полихлорбифенилов (ПХБ) и полихлортерфенилов (ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); трихлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); триэтиламина (в концентрации больше 2 мг/куб. дм); хлороформа (в концентрации больше 0,1 мг/куб. дм); четыреххлористого углерода (в концентрации больше 0,002 мг/куб. дм); бенз[а]пирена (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетраэтилсвинца;

- Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.;

- Ценных веществ, подлежащих утилизации;

- Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

- Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

- Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения;

- Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

5. Порядок установления допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации                          МО «Щегловское сельское поселение».

5.1. При заключении договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ Уполномоченная организация ВКХ устанавливает абоненту срок для установления ДС загрязняющих веществ. При непредставлении в установленный срок документов для утверждения ДС, зафиксированный Уполномоченной организацией ВКХ сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться несогласованным сбросом, влекущем взимание платы в повышенном размере.

5.2. Для установления ДС загрязняющих веществ абоненты представляют в Уполномоченную организацию ВКХ проект (заявку) (примерная форма приведена в приложении к условиям), в которой отражают:

- перечень загрязняющих веществ, намечаемый к установлению в составе ДС;

- результаты анализа фактического качества сточных вод абонента (по результатам не менее 3-х аналитических измерений качества сточных вод на выпуске(ах) абонента (без учета залповых сбросов), выполненных специализированной организацией, аккредитованной в области анализа сточных вод);

- ссылку на № и дату договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного с Уполномоченной организацией ВКХ;

- балансовый расчет водопотребления-водоотведения согласованный с Уполномоченной организацией ВКХ.

5.3. Уполномоченная организация ВКХ в 30-дневный срок рассматривает представленные абонентами проекты ДС на соответствие требованиям настоящих «Условий» с учетом условий фактического приема (сброса) сточных вод и загрязняющих веществ абонента (с учетом субабонентов).

5.4. Утвержденный Уполномоченной организацией ВКХ ДС загрязняющих веществ является неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между абонентом и Уполномоченной организацией ВКХ.

5.5. ДС загрязняющих веществ может быть аннулирован Уполномоченной организацией ВКХ в одностороннем порядке (без согласия абонента) в случаях:

- изменения  в установленном  порядке «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»;

- расторжения абонентом договора на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ с Уполномоченной организацией ВКХ;

при этом Уполномоченная организация ВКХ:

- письменно уведомляет абонента об изменениях «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации                                 МО «Щегловское сельское поселение» которые влекут недействительность утверждённых ДС полностью или частично;

- устанавливает срок, в течение которого абонент должен предоставить документы для утверждения новых ДС загрязняющих веществ.

При непредставлении в установленный срок документов для утверждения нового ДС, зафиксированный Уполномоченной организацией ВКХ сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном размере.

5.6. В случае смены собственника (владельца), изменения организационно – правовой формы абонента, разграничения ответственности по сетям канализации между абонентом и Уполномоченной организацией ВКХ или заключения нового договора на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ с Уполномоченной организацией ВКХ - ДС  загрязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня внесения изменений в договор на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ или со дня заключения нового договора.

5.7. В случае изменения качественной характеристики сточных вод за счёт ввода новых объектов и (или) перепрофилирования, реконструкции производства, требующих корректировки перечня загрязняющих веществ в сточных водах абонента, ДС загрязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня ввода в эксплуатацию новых (реконструированных, перепрофилированных) объектов.

Приложение 1

к «Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

Примерная форма                                                          абонентами в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»

Утверждаю:

Генеральный директор

МУП «Щегловская управляющая компания»

________________________________

(подпись)                                 (ФИО)

"____" ___________ N _______                                М.П.

(дата)

ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ДС)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА,

ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СП»

Абонент:__________________________________________________________

(наименование абонента)

Адрес:____________________________________________________________

Договор на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ с         МУП «Щегловская управляющая компания» от «___»_____ 20___г. №__________

Шифр:______________

Категория абонента:    прочие

Сроки действия:

Начало______________________________

Окончание_____________________________

1. Основания для установления ДС

  - Утвержденные Постановлением главы администрации                    МО «Щегловское СП» от ___________  № _______ «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское СП».

  - Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с                                 МУП «Щегловская управляющая компания» от «___»_______20___ г. №___________.

  - Баланс водопотребления и водоотведения         (наименование абонента)         по существующему положению, согласованный с МУП «Щегловская управляющая компания» от «____»________20___г.

  - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между   (наименование абонента)   и                             МУП «Щегловская управляющая компания» по водопроводным и канализационным сетям.

  - Схемы внутриплощадочных сетей канализации и выпусков     (наименование абонента)  , присоединенных к системе коммунальной канализации.

2. Исходные данные для ДС

Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены абонентом в таблице 1.

Таблица 1

| № выпуска абонента | Месторасположение выпуска | Наименование субабонента | Система канализации - приемника сточных вод абонента | Перечень загрязняющих веществ (с учетом субабонентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Системы канализации МО «Щегловское СП» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

3. Нормативы качества сточных вод абонента, принимаемых в системы канализации МО «Щегловское СП».

3.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- pH в пределах 6,5 - 9,0;

- температура <=  40 °С;

- ХПК : БПКполн <= 1,5 или ХПК : БПК 5 <= 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, не более 1: 16.

3.2. Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих                  веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются  в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах прочих абонентов бассейна канализования КОС п. Щеглово, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выпуск № 1 (место расположения выпуска) |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| m |  |  |
| Выпуск № N (место расположения выпуска) |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| m |  |  |

Примечания.

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Условное обозначение:

- нормативы  ДК  загрязняющих веществ, превышение которых

влияет на режим работы сетей  и сооружений канализации.

3.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).

4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации                              МО «Щегловское СП».

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы канализации МО «Щегловское СП»:

- Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.;

- Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации (кислоты; щелочи; концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;  окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;  сточных вод с реакцией среды рН менее 2 или более 12 и т.п.);

- Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и(или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители. В частности, запрещается сброс: хлоропрена (в концентрации больше 0,01 мг/куб. дм); летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бензола, ацетона, метанола, бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпроизводных - по сумме ЛОС в концентрации больше 20 мг/куб. дм);

- Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и(или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частности, запрещается сброс: 2,4,6-трихлорфенола (в концентрации больше 0,004 мг/куб. дм); дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); дихлорэтана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); пентахлорфенола (в концентрации больше 0,001 мг/куб. дм); полихлорбифенилов (ПХБ) и полихлортерфенилов (ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); трихлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); триэтиламина (в концентрации больше 2 мг/куб. дм); хлороформа (в концентрации больше 0,1 мг/куб. дм); четыреххлористого углерода (в концентрации больше 0,002 мг/куб. дм); бенз[а]пирена (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетраэтилсвинца;

-  Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.;

- Ценных веществ, подлежащих утилизации;

- Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

- Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

- Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения;

- Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

Настоящий ДС является неотъемлемой частью договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ    ________(наименование абонента)___________   с                                    МУП «Щегловская управляющая компания» от _____________ № _________.

От абонента:

Руководитель

____________________

(подпись)    (Ф.И.О.)

М. П.

_______________

(дата)

Приложение 2

к «Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение»

Показатели эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях МО «Щегловское СП» (КОС п. Щеглово).

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Эффективность очистки на Канализационных очистных сооружениях п. Щеглово, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммонийный | 47 |
| 2 | Формальдегид | 25 |
| 3 | Алюминий | 50 |
| 4 | БПК5 | 68 |
| 5 | Взвешенные вещества | 65 |
| 6 | Железо общее | 50 |
| 7 | Жиры | 60 |
| 8 | Кадмий | 50 |
| 9 | Марганец | 29 |
| 10 | Медь | 33 |
| 11 | Нефтепродукты | 35 |
| 12 | Никель | 40 |
| 13 | Ртуть | 50 |
| 14 | Свинец | 40 |
| 15 | СПАВ (анионные) | 61 |
| 16 | Сульфаты | 11 |
| 17 | Фенолы | 37 |
| 18 | Фосфор фосфатов | 26 |
| 19 | Хлориды | 13 |
| 20 | Хром 3+ | 65 |
| 21 | Хром 6+ | 50 |
| 22 | Цинк | 60 |
| 23 | Сухой остаток | 15 |
| 24 | Азот общий | 40 |

Примечание:

Для абонентов, отводящих сточные воды в бассейны канализования, не обеспеченные канализационными очистными сооружениями (или с неработающими очистными сооружениями), расчет платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ производится без учета показателя эффективности очистки (задержания) загрязняющего вещества.

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

МО «Щегловское сельское поселение»

от  31.05.2011 г. № 67

ПОРЯДОК

КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ

АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ, разработанный на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167, определяет порядок контроля состава и свойств сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации МО «Щегловское СП», находящиеся на обслуживании в МУП «Щегловская управляющая компания» (в дальнейшем Уполномоченная организация ВКХ).

1.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское СП» является проверка соблюдения абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Уполномоченной организации ВКХ и абонентов систем канализации МО «Щегловское СП» по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточных вод, поступающих в системы канализации                         МО «Щегловское СП».

1.4. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

2. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов

2.1. Уполномоченная организация ВКХ осуществляет плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается Уполномоченной организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в год.

2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных сбросах загрязняющих веществ через системы канализации в водоемы;

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы канализации         МО «Щегловское СП», зарегистрированных данными мониторинга или эксплуатационными службами Уполномоченной организации ВКХ;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

2.3. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется Уполномоченной организацией ВКХ в соответствии с утвержденными допустимыми сбросами (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и/или установленными временными условиями приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.

2.4. Уполномоченная организация ВКХ имеет право определять дополнительные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, в случаях:

- отсутствия у абонента утвержденного Уполномоченной организация ВКХ в установленные сроки ДС и/или ВУП загрязняющих веществ;

- поступления в системы канализации каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем канализации (по данным мониторинга сетей и сооружений Уполномоченной организации ВКХ);

- превышения фактического качества сточных вод на сбросе в водные объекты из систем канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами ПДК;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДС и/или ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лабораторного контроля для объектов природопользования Уполномоченной организации ВКХ.

2.5. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) Уполномоченная организация ВКХ проводит, при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

2.6. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются специализированным подразделением Уполномоченной организации ВКХ, которое имеет необходимое техническое обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдение правил техники безопасности.

Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя абонента.

2.7. Анализ проб сточных вод осуществляет лаборатория Уполномоченной организации ВКХ или по договору с ней специализированная организация (лаборатория), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

3. Производство работ по отбору проб.

3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольное присоединение абонента (колодец, камера и т.п.) или иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента по согласованию абонента и Уполномоченной организации ВКХ, позволяющие учесть влияние сточных вод субабонентов.

3.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

3.3. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое время суток без предварительного извещения абонента.

Уполномоченная организация ВКХ предварительно (за 2 часа) предупреждает абонента о намеченном отборе проб только в случае сомнения в технической возможности отбора проб в контрольном присоединении (например, в ночное время суток).

3.4. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей                        Уполномоченной организации ВКХ и ответственного представителя абонента (или лица, его замещающего).

3.5. В случае не выделения абонентом ответственного представителя (или лица, его замещающего) или его неявки на отбор проб представители Уполномоченной организации ВКХ производят отбор проб и оформляют соответствующие документы (см. п. 3.10) с пометкой: "Ответственный представитель абонента на отбор проб не явился". При этом отобранная проба считается действительной.

3.6. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба, которую получают однократным отбором требуемого количества сточных вод.

3.7. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.

В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5 - 1,5 литра, диаметром отверстия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.

3.8. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод.

3.9. Пробу следует отбирать на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В противном случае следует производить отбор в нескольких местах по сечению потока (или колодца) и составлять среднюю (смешанную) пробу.

3.10. По результатам работ на месте составляется протокол нарушений (приложение 1 к данному Порядку), если они выявлены при визуальном наблюдении, и/или акт отбора проб (приложение 2 к данному Порядку), если произведен отбор проб. Протокол и акт должны быть подписаны представителями Уполномоченной организации ВКХ и абонента с указанием должности и фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.

При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой "От подписи отказался".

3.11. В случае проведения параллельного <*> отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте.

-------------------------------

<*> Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством, с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду Уполномоченной организации ВКХ и абонента.

4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб

4.1. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы. Факт подготовки и передачи лабораторией чистой посуды для отбора проб регистрируется в специальном журнале.

Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХПК, ртути, нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.

4.2. Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.

4.3. К каждой серии проб сточных вод абонента составляется сопроводительный документ (акт отбора проб), в котором должно быть указано:

- наименование, код места отбора проб;

- дата и время начала и окончания отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;

- принятые меры по сохранности отобранных проб;

- должность, фамилия и подпись ответственного лица Уполномоченной организации ВКХ и абонента, участвовавших в отборе проб;

- название лаборатории и время доставки проб в лабораторию.

4.4. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения <**>.

-------------------------------

<**> Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды и составляет от 2 часов при 20°С до 24 часов при 4°С. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15°С и выше +30°С.

4.5. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.

4.6. Уполномоченной организацией ВКХ и абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или опломбирования проб).

4.7. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие хранение проб при температуре 3-5°С.

5. Проведение аналитических работ

5.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (Акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом третий экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является основанием для проведения необходимых аналитических работ.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

5.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

6. Оформление результатов анализа

6.1. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической организации (лаборатории), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя организации (лаборатории), с указанием:

- названия и юридического адреса организации (лаборатории);

- номера аттестата об аккредитации, зарегистрированного в Госреестре;

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименования (названия, кода и т.п.) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

- данных о проведенной консервации пробы (при необходимости);

- перечня анализируемых показателей;

- измеренных значений этих показателей.

6.2. При оформлении протокола результатов анализа (приложение 3 к данному Порядку) лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.

6.3. В случае если в Протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа (< Сн), при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа Уполномоченная организация ВКХ такой результат анализа принимает за "ноль" (отсутствие).

7. Порядок разрешения споров по результатам анализа

7.1. Если лаборатории Уполномоченной организации ВКХ и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.

7.2. При этом, если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость.

В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, абонент вправе обратиться в соответствующий Орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по аккредитации, на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Приложение 1

к Порядку контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами

в системы канализации МО «Щегловское СП»

(наименование организации ВКХ)

ПРОТОКОЛ

НАРУШЕНИЙ УСЛОВИЙ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В

СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СП»

п. Щеглово                               "_____" _________ 20 __ г.

Абонент __________________________________________________________

(название, адрес)

__________________________________________________________________

Бассейн канализования: ______________________

Место контроля: __________________________________________________

__________________________________________________________________

(причины контроля, краткое описание состояния объекта, наблюдения)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Предписание: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Особые отметки ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Каждая партия (серия) проб  снабжена Актом отбора проб (приложение).

Представители организации ВКХ:            Представители абонента:

__________________ (       )            __________________ (     )

должность, подпись   Ф.И.О              должность, подпись  Ф.И.О

__________________ (       )            __________________ (     )

должность, подпись   Ф.И.О              должность, подпись  Ф.И.О

Приложение 2

к Порядку контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами

в системы канализации МО «Щегловское СП»

(наименование организации ВКХ)

АКТ №

ОТБОРА ПРОБ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТОМ В СИСТЕМЫ

КАНАЛИЗАЦИИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СП»

п. Щеглово                                      "_____" _________ 20___ г.

Абонент _________________________________________________________________

(название, адрес)

Бассейн канализования: __________________________________________________

Особые отметки __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

| Место отбора (N выпуска, адрес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр (номер) емкости |  |  |  |  |
| Время отбора (час, мин.) |  |  |  |  |
| Объем пробы, характеристика емкости |  |  |  |  |
| Характеристика пробы | Усредненная/разовая |  |  |  |
| Контролируемые показатели: |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |
| Нефтепродукты |  |  |  |  |
| Железо общее |  |  |  |  |
| и.т.п. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

Наличие термостата                      Отобранные пробы опечатаны

для хранения проб: да - нет            (опломбированы): да - нет

Проба сточной воды __(наименование абонента)_ отобрана из контрольного колодца _________, согласно акту разграничения балансовой принадлежности, являющегося неотъемлемой частью договора №______ от___________ (иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента по согласованию абонента и        организации ВКХ, позволяющие учесть влияние сточных вод субабонентов).

Представители организации ВКХ:           Представители абонента:

__________________ (      )             __________________ (     )

должность, подпись  Ф.И.О               должность, подпись  Ф.И.О

__________________ (      )             __________________ (     )

должность, подпись  Ф.И.О               должность, подпись  Ф.И.О

Пробы для анализа направлены в __________________________________________

(название аналитической лаборатории, организации)

Опечатанные пробы лабораторией получены и приняты к исполнению:

"____" ________ 20___ г., ____ час. ___ мин. ______________(______________)

(должность, подпись, Ф.И.О ответственного сотрудника аналитической лаборатории)

Приложение 3

к Порядку контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами

в системы канализации МО «Щегловское СП»

название лаборатории (организации)

адрес, телефон

ссылка на аккредитацию

ПРОТОКОЛ

РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№______от __________20___Г.

Объект испытаний: проба сточной воды №____ (контрольный колодец ______)

Дата и время отбора пробы:

Место отбора проб:

Время доставки проб в лабораторию:

Дата производства анализа: начало__________ окончание_____________

Акт отбора проб №________ от ______________

| Определяемый показатель | НД на методику анализа | Единица измерения | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер пробы | Проба № |

Примечание: любые исправления или добавления в протоколе оформляются отдельным документом.

Руководитель лаборатории (организации) ______________ (               )

(подпись)         (Ф.И.О.)

"____" ________ 20___ г.

Перепечатка и копирование данного протокола без разрешения руководства лаборатории (организации) запрещена.

Приложение № 3

к постановлению главы администрации

МО «Щегловское сельское поселение»

от  31.05.2011 г. № 67

ПОРЯДОК

КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО «Щегловское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения корректировки платы, взимаемой МУП «Щегловская управляющая компания» с абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации МО «Щегловское СП», в соответствии с «Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области», утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.12.05 г. № 326 за:

- сброс сточных вод абонентов с превышением установленных нормативов сточных вод по объему (лимитов водоотведения);

- сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов с превышением установленных нормативов по качеству;

- сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов с превышением установленных временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.

2. Корректировка платы может производиться абонентам в счет освоенных ими капиталовложений на водоохранные мероприятия (согласно приложению к настоящему Порядку), выполненные в соответствии с согласованными МУП «Щегловская управляющая компания» планами водоохранных мероприятий, в размере не более 50% от суммы начисленной платы.

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о корректировке платы являются:

- заявки абонентов о корректировке платы;

- перечень водоохранных мероприятий (приложение к настоящему Порядку);

- планы водоохранных мероприятий абонентов, согласованные с МУП «Щегловская управляющая компания»;

- финансовая статотчетность абонентов, подтверждающая использование ими капиталовложений на водоохранные мероприятия (формы №3-ОС, №2-КС).

4. Корректировка платы может производиться в счет освоенных капиталовложений в текущем году или в предыдущем году (если обращение абонента рассматривается в I квартале текущего года).

5. При выполнении абонентами водоохранных мероприятий в комплексе с объектами производственного назначения (например, строительство производственного корпуса со встроенными очистными сооружениями) в счет корректировки платы учитываются только средства, направляемые непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий.

6. Корректировка платы абонентам, осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируемые по затратам, относимым на "себестоимость", не производится.

7. Не производится корректировка платы абонентам:

- допустившим залповый сброс загрязняющих веществ или сброс загрязняющих веществ из числа запрещенных (в соответствии с утвержденными в установленном порядке «Условиями приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское СП»);

- не оформляющим, без объективных причин, в МУП «Щегловская управляющая компания»  разрешительную документацию на прием сточных вод и загрязняющих веществ;

- не представляющим на согласование в МУП «Щегловская управляющая компания» планы водоохранных мероприятий, проектную документацию на выполнение водоохранных мероприятий;

- имеющим просроченную дебиторскую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с договорами, заключенными с МУП «Щегловская управляющая компания».

8. Рассмотрение вопросов о корректировке размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ производится специально созданной в                          МУП «Щегловская управляющая компания» комиссией.

Приложение

к  Порядку корректировки размера платы абонентов за сверхнормативный

сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы

канализации МО «Щегловское СП»

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Строительство локальных очистных сооружений для сточных вод абонентов.

2. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов.

3. Осуществление мероприятий для повторного использования сточных вод, улучшения их качества.

4. Строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой методов очистки сточных вод и переработкой жидких отходов (в т. ч. электролитов) и кубовых остатков.

5. Создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сточных вод.

6. Разработка и внедрение технологических процессов, установок для:

- повышения экологической чистоты выпускаемой продукции;

- снижения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на сбросе в системы канализации МО «Щегловское СП».

7. Реконструкция (строительство) узлов обезвоживания осадков локальных очистных сооружений.

8. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию водоохранного оборудования, установок, сооружений, объектов, прогрессивной водоохранной технологии, методов и средств защиты от негативного воздействия сточных вод абонентов на объекты систем канализации МО «Щегловское СП», КОС и водные объекты.

9. Долевое участие абонентов в создании кооперированных систем очистки сточных вод, центров переработки отходов производства, ремонту и реконструкции существующих КОС.

10. Реконструкция внутриплощадочных сетей канализации абонентов, приводящая к снижению объемов сточных вод или концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

Приложение № 4

к постановлению главы администрации

МО «Щегловское сельское поселение»

от  31.05.2011 г.  № 67

ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТАМ,

ОТВОДЯЩИМ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «Щегловское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок, разработанный на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, регламентирует деятельность Уполномоченной организации ВКХ по установлению абонентам нормативов водоотведения по объему сточных вод (в дальнейшем - лимитов водоотведения), отводимым в системы канализации МО «Щегловское сельское поселение».

.

1.2. Основными целями лимитирования водоотведения являются:

- ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем канализации за счет сокращения абонентами необоснованного сброса сточных вод;

- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;

- обеспечение надежности, бесперебойной работы систем канализации;

- сокращение нерационального использования водных объектов.

1.3. Лимит водоотведения - это предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в системы канализации в календарные сутки (куб. м/сут.).

1.4. Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящим сточные воды в системы канализации МО «Щегловское СП» и заключившим договоры с Уполномоченной организацией ВКХ на прием сточных вод и загрязняющих веществ, за исключением:

- абонентов с общим объемом фактически сброшенных сточных вод (без учета поверхностных и дренажных вод) за прошедший год менее 3 м3/сут. (по усредненным данным).

1.5. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с договорами на прием сточных вод и загрязняющих веществ), осуществляющих водоотведение в системы канализации МО «Щегловское СП» через канализационные сети абонента, устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.

2. Основные принципы установления лимитов водоотведения

2.1. Лимитированию водоотведения подлежит объем сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Щегловское СП» (с учетом субабонентов в соответствии с п. 1.5) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации);

2.2. Объемы поверхностных и дренажных вод, отводимых абонентами и субабонентами в системы канализации МО «Щегловское СП», лимитированию водоотведения не подлежат.

2.3. Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из условий рационального использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации) и с учетом:

- технических возможностей в приеме сточных вод в системы канализации;

- этапности выполнения абонентами (субабонентами) плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

2.4. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения (по п. 2.3) должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации:

- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры и/или нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

- незагрязненных сточных вод (от охлаждения и нагрева);

- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

- сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.

2.5. Установление технически обоснованного лимита водоотведения производится на основании технической документации на водоотведение абонентов (с учетом субабонентов), согласованной с Уполномоченной организацией ВКХ.

3. Порядок разработки и согласования технической документации на водоотведение абонентов, присоединенных к системам канализации                                   МО «Щегловское СП».

3.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию технической документации на водоотведение существующих абонентов, присоединенных к системе канализации и не меняющих условия присоединения в результате проведения реконструкции (техперевооружения) или строительства новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов).

3.2. С целью установления абонентам технически обоснованного лимита водоотведения абонент производит разработку, представление и согласование с Уполномоченной организацией ВКХ следующей технической документации на водоотведение:

- водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы канализации МО «Щегловское СП» с расчетом лимита водоотведения (в дальнейшем - водохозяйственный балансовый расчет) по примерной форме, согласно приложению 1 к данному Порядку;

- плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных мероприятий) по примерной форме, согласно приложению 2 к данному Порядку.

3.3. Срок представления абонентом на согласование технической документации по         п. 3.2 в Уполномоченную организацию ВКХ до 1 сентября года, предшествующего году установления лимита, а при установлении лимитов водоотведения на II полугодие - до 1 марта текущего года.

3.4. Документация по п. 3.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, специализирующейся на выполнении проектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов по охране окружающей природной среды.

3.5. Ответственность за достоверность представленных данных в технической документации по п. 3.2 несет абонент.

3.6. Представляемые абонентами в Уполномоченную организацию ВКХ на согласование документы по п. 3.2 должны быть увязаны с данными ранее согласованных паспортов водного хозяйства (при их наличии).

3.7. Разработка водохозяйственного балансового расчета и плана водоохранных мероприятий производится следующим образом:

3.7.1. Раздел II водохозяйственного балансового расчета и раздел I плана водоохранных мероприятий заполняются абонентом при наличии у него субабонента (по согласованию с последним).

При этом в разделе водохозяйственного балансового расчета указываются нормативные объемы водоотведения указанных объектов, определяемые по:

1. Действующим нормам СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" в зависимости:

- от числа жителей и благоустройства жилой площади (для жилых домов, общежитий);

- от числа учащихся, работающих;

- от установленного сантехнического оборудования.

2. По паспортам на установленное технологическое оборудование.

Примечание.

При наличии на указанных объектах приборов учета воды объем водоотведения этих объектов принимается в соответствии с заключенными договорами на прием сточных вод и загрязняющих веществ.

3.7.2. Раздел III водохозяйственного балансового расчета заполняется абонентом по использованию воды и сбросу сточных вод от собственных нужд.

3.7.3. В разделах II и III водохозяйственного балансового расчета приводятся данные водопотребления и водоотведения в систему канализации от хозяйственно-бытовых нужд абонента (субабонента), а также иных нужд, которые не могут быть переведены на оборотное водоснабжение (в т.ч. с очистными сооружениями), бессточные технологии и т.п.

Таким образом, водохозяйственный балансовый расчет (по разделам II и III) должен соответствовать рациональному использованию абонентом воды из всех источников водоснабжения, обеспечивающему ликвидацию необоснованного сброса сточных вод в системы канализации МО «Щегловское СП» (см. пп. 2.3 и 2.4 Порядка), в том числе от субабонентов.

3.7.4. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом субабонентов - при их наличии), равную разнице между фактическим объемом сброса сточных вод абонента и итогом водоотведения, обоснованного абонентом в графе 16 водохозяйственного балансового расчета по разделам II и III.

3.7.5. Расчет лимитов водоотведения по годам производится абонентом в составе раздела IV водохозяйственного балансового расчета с учетом запланированной эффективности сокращения водоотведения за счет реализации водоохранных мероприятий в соответствии с согласованными сроками по плану, по формуле:

Q + q

L = -----, куб.м/сут., где

365

Q - обоснованный абонентом объем водоотведения (с учетом субабонентов) в системы канализации МО «Город Всеволожск» по итогам графы 16 разделов II и III примерной формы водохозяйственного балансового расчета, куб.м/год;

q - эффективность сокращения объемов водоотведения в системы канализации                    г. Всеволожск по годам за счет реализации водоохранных мероприятий по согласованному плану (приложение 2), куб.м/год (по итогам графы 18 разделов I и II примерной формы плана водоохранных мероприятий).

Примечание.

Расчет лимитов водоотведения на первый год производится из условия приравнивания показателя q к общему итогу эффективности сокращения объемов водоотведения в системы канализации МО «Щегловское СП» по разделам I и II плана водоохранных мероприятий.

3.8. Уполномоченная организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, согласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану).

3.9. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных паспортов водного хозяйства, планов и т. п.) Уполномоченная организация ВКХ производит обследование водохозяйственной деятельности абонента с составлением соответствующего акта обследования.

3.10. Уполномоченная организация ВКХ вправе отклонить от согласования документы по п. 3.2 в случае несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета:

- действующим нормам водопотребления и водоотведения приборов, оборудования;

- акту обследования водохозяйственной деятельности по п. 3.9;

- ошибочности расчета лимитов водоотведения.

3.11. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 3.2 - 15 дней.

Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в Уполномоченную организацию ВКХ документации.

3.12. Срок действия согласования документов по п. 3.2 - до изменения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет.

3.13. О сохранении водохозяйственного баланса абонент должен известить                      МУП «Щегловская управляющая компания» в срок до 1 сентября года, предшествующего году установления лимита водоотведения.

3.14. Абоненты, изменившие в текущем году фактический объем сброса сточных вод, имеют право обратиться в Уполномоченную организацию ВКХ за корректировкой установленного лимита водоотведения:

- до 1 сентября текущего года - на следующий год;

- до 1 марта - на II полугодие текущего года. При отсутствии указанной корректировки лимит на следующий год устанавливается по п. 5.4.

4. Порядок разработки и согласования технической документации на водоотведение абонентов, вновь присоединяемых к системам канализации                          МО «Щегловское СП».

4.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию технической документации на водоотведение заказчиков (абонентов), осуществивших ввод новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов), а также изменивших условия присоединения к системам после реконструкции (технического перевооружения).

4.2. Для заказчиков (абонентов) лимит водоотведения устанавливается Уполномоченной организацией ВКХ в составе разрешения на присоединение к системам водоснабжения и канализации, выдаваемого Уполномоченной организацией ВКХ на основании ранее согласованной проектной документации на присоединение к системам водоснабжения и канализации. Разрешения оформляются в установленном порядке по запросу заказчика (абонента) по окончании строительства или реконструкции объектов.

Срок действия разрешений - 2 года.

4.3. По истечении срока действия разрешения применяется порядок установления лимитов, указанный в разделах 3 и 5.

4.4. Разрешения по п. 4.2, оформленные в установленном порядке, а также техническая документация по п. 3.2, согласованная Уполномоченной организацией ВКХ, прилагаются к договору между Уполномоченной организацией ВКХ и абонентом.

5. Порядок установления лимитов

5.1. На основе указанной в разделах 3, 4 согласованной технической документации абонентов (заказчиков) Уполномоченная организация ВКХ подготавливает и представляет на согласование в администрацию МО «Щегловское СП»:

- в срок до 1 ноября - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на предстоящий год;

- в срок до 1 мая - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на II полугодие текущего года.

5.2. При подготовке проектов лимитов водоотведения по п. 5.1 на предстоящий год и на II полугодие текущего года Уполномоченная организация ВКХ производит сверку лимитов водоотведения с фактическими объемами сброса сточных вод (по данным абонентного учета водоотведения за 9 месяцев текущего года и предшествующий год соответственно).

5.3. В случае, если сверкой данных по п. 5.2 фиксируется, что согласованный абоненту в составе водохозяйственного балансового расчета лимит водоотведения более чем на 10% превышает фактический объем сбрасываемых сточных вод (по данным абонентного учета по п. 5.2), Уполномоченная организация ВКХ вправе предложить на согласование в администрацию проект лимита водоотведения абонента по фактическому объему сброса сточных вод или по п. 5.4.

5.4. При непредставлении абонентом или истечении срока действия технической документации по разделам 3, 4, что предопределяет невозможность установления ему технически обоснованного лимита водоотведения, лимит первоначально устанавливается на уровне 80-90% от общего объема фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за прошедший год с дальнейшим его снижением в случае систематического непредставления абонентом технической документации.

5.5. При необходимости по запросу администрации МО «Щегловское СП»:

Уполномоченная организация ВКХ представляет выборочные материалы, обосновывающие проекты лимитов водоотведения для конкретных абонентов.

5.6. После согласования с администрацией МО «Щегловское СП» проектов лимитов водоотведения Уполномоченная организация ВКХ извещает абонентов об установленных лимитах:

- на предстоящий год - до 1 декабря года, предшествующего году установления лимита;

- на второе полугодие - до 1 июня текущего года.

6. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения

6.1. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится Уполномоченной организацией ВКХ ежеквартально по сверке общего объема фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод (по данным ежемесячного абонентного учета водоотведения) за вычетом объемов поверхностных и дренажных вод по отношению к установленным лимитам.

6.2. Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

7. Плата абонента за превышение лимитов водоотведения

  - Плата за превышение абонентом (с учетом субабонентов) установленных лимитов водоотведения начисляется Уполномоченной организацией ВКХ в соответствии с «Порядком взимания платы за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.04 г. № 326;

### Приложение 1

### к  Порядку установления лимитов водоотведения

абонентам, отводящим сточные воды в системы

канализации МО «Щегловское СП»

Примерная форма

СОГЛАСОВАНО:

МУП «Щегловская управляющая компания»

Наименование абонента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ________________________________________

системы канализации _______________________________________________________                                                                         (должность)              (подпись)                  (ФИО)

N и дата договора абонента с МУП «Щегловская управляющая компания»

на прием сточных вод и загрязняющих веществ, код __________________________

Данные по субабонентам систем канализации

_________________________________________

(заполняется абонентом)

| N п/п | Наименование, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ РАСЧЕТ,ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ И СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СП»

┌───┬───────────────┬─────────────┬───────┬───────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N │Наименование   │Наименование │Норма  │Обосно-│Режим работы│      Объем водопотребления, м3/год/м3/раб.сут.      │     Объем водоотведения в системы     │

│п/п│водопотребителя│единицы изме-│расхода│ вание │            │                                                     │    канализации, м3/год/м3/раб.сут     │

│   │и источника    │рения (рабо- │воды   │  по   │час/раб.сут.├─────┬───────────────────────┬───────────────────────┼─────┬────────────────┬────────────────┤

│   │сброса сточных │тающие прибо-│(м3) на│графе 4│раб.сут./год│Всего│     Питьевая вода     │   Техническая вода    │Всего│от использования│от использования│

│   │вод            │ры, установ- │единицу│       │            │     │                       │                       │     │ питьевой воды  │технической воды│

│   │               │ки,  процессы│измере-│       │            │     ├──────┬──────┬─────┬───┼──────┬──────┬─────┬───┤     ├──────┬─────┬───┼──────┬─────┬───┤

│   │               │и т. п.), ко-│ния    │       │            │     │источ-│холод-│горя-│пар│источ-│холод-│горя-│пар│     │холод-│горя-│пар│холод-│горя-│пар│

│   │               │личество еди-│       │       │            │     │ник   │ная   │чая  │   │ ник  │ ная  │ чая │   │     │ная   │чая  │   │ная   │чая  │   │

│   │               │ниц          │       │       │            │     │      │      │     │   │      │      │     │   │     │      │     │   │      │     │   │

│   │               │             │       │       │            │     │      │      │     │   │      │      │     │   │     │      │     │   │      │     │   │

├───┼───────────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼──────┼──────┼─────┼───┼─────┼──────┼─────┼───┼──────┼─────┼───┤

│ 1 │       2       │     3       │   4   │   5   │      6     │  7  │  8   │  9   │ 10  │11 │  12  │  13  │ 14  │15 │ 16  │  17  │ 18  │19 │  20  │ 21  │22 │

├───┴───────────────┴─────────────┴───────┴───────┴────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴──────┴──────┴─────┴───┴─────┴──────┴─────┴───┴──────┴─────┴───┤

│   РАЗДЕЛ I.   Нормативные объемы водопотребления и водоотведения по объектам абонента (субабонента), освобожденным от взимания платы за сверхнормативный   │

│               сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации.                                                                                    │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────┤

│   РАЗДЕЛ II.  Водохозяйственный балансовый расчет субабонента _______________________________________________     │     │                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤

│   РАЗДЕЛ III. Водохозяйственный балансовый расчет абонента __________________________________________________     │     │                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┤

│                                                                                        Итого по разделам: II, III │     │                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────┤

│   РАЗДЕЛ IV.  Расчет лимитов водоотведения.                                                                                                                │

│               на 2010 год L = ____________ куб.м/кал.сут (в том числе лимит субабонента ________ куб.м/кал.сут)                                            │

│               на 2010 год L = ____________ куб.м/кал.сут (в том числе лимит субабонента ________ куб.м/кал.сут)                                            │

│               на ____ год L = ____________ куб.м/кал.сут (в том числе лимит субабонента ________ куб.м/кал.сут)                                            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

От абонента:

______________ ___________ _________

(должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)

___________

(дата)            М.П.

От субабонента:

______________ ___________ _________

(должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)

___________

(дата)            М.П.

### Приложение2

к Порядку установления лимитов водоотведения

абонентам, отводящим сточные воды  в                  Примерная форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               системы канализации МО «Щегловское СП»

СОГЛАСОВАНО:

МУП «Щегловская управляющая компания»

_________________________________________

Наименование абонента системы канализации ________________________________________                                                                  (должность)              (подпись)                  (ФИО)

Адрес абонента системы канализации _______________________________________________

№ и дата договора абонента с МУП «Щегловская управляющая компания»

на прием сточных вод и загрязняющих веществ, код _______________________________________________

Данные по субабонентам систем канализации

_________________________________________

(заполняется абонентом)

| № п/п | Наименование, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПЛАН

ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ, СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ

┌───┬──────────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ № │ Наименование │Проектная│ Источник │Срок  │      Сметная стоимость мероприятия в тыс.руб.       │             Эффективность планируемых             │Перечень      │

│п/п│ мероприятия  │мощность │финансиро-│выпол-│               (в ценах текущего года)               │            мероприятий, м3/сут./м3/год            │загрязняющих  │

│   │ (с указанием │мероприя-│  вания   │нения ├─────┬────────┬───────┬──────────────────────────────┼────────────────────┬──────────────┬───────────────┤веществ,      │

│   │   основных   │  тия,   │_________ │      │Общая│Остаток │План на│         В том числе          │  Объем сокращения  │    Объем     │ Объем сточных │сокращаемых   │

│   │технологичес- │ м3/сут. │Подрядная │      │     │   на   │ _____ │                              │  водопотребления   │  сокращения  │вод, очищаемых │при реализации│

│   │ких процессов,│         │организа- │      │     │01.01.10│(период│                              │                    │водоотведения │до нормативного│мероприятия   │

│   │оборудования) │         │   ция    │      │     │        │реали- │                              │                    │              │   качества    │              │

│   │              │         │          │      │     │        │зации) ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┼─────┬──────┬───────┼────────┬─────┼────────┬──────┤              │

│   │              │         │          │      │     │        │       │2010│2011│2012│2013│2014│20. .│пить-│техни-│горячей│в систе-│в во-│в систе-│  в   │              │

│   │              │         │          │      │     │        │       │    │    │    │    │    │     │евой │ческой│воды,  │мы кана-│доем │мы кана-│водоем│              │

│   │              │         │          │      │     │        │       │    │    │    │    │    │     │воды │воды  │пара   │лизации │     │лизации │      │              │

├───┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│ 1 │      2       │    3    │    4     │  5   │  6  │   7    │   8   │  9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │  14 │ 15  │  16  │  17   │   18   │ 19  │   20   │  21  │      22      │

├───┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴────────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────┴────────┴──────┴──────────────┤

│                         I. План водоохранных мероприятий субабонента.                                                                                                 │

├───┬──────────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬────────┬───────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬───────┬────────┬─────┬────────┬──────┬──────────────┤

│   │              │         │          │      │     │        │       │    │    │    │    │    │     │     │      │       │        │     │        │      │              │

├───┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴────────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│                                                                                 Итого: на 2010 год │     │      │       │        │     │        │      │              │

│                                                                                                    ├─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│                                                                                        на 2011 год │     │      │       │        │     │        │      │              │

│                                                                                                    ├─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│                                                                                        на ____ год │     │      │       │        │     │        │      │              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────┴────────┴──────┴──────────────┤

│                         II. План водоохранных мероприятий абонента.                                                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬───────┬────────┬─────┬────────┬──────┬──────────────┤

│                                                             │       │    │    │    │    │    │     │     │      │       │        │     │        │      │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│                                                                                 Итого: на 2010 год │     │      │       │        │     │        │      │              │

│                                                                                                    ├─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│                                                                                        на 2011 год │     │      │       │        │     │        │      │              │

│                                                                                                    ├─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────────────┤

│                                                                                        на ____ год │     │      │       │        │     │        │      │              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────┴────────┴──────┴──────────────┘

От абонента:______________ ___________ _________

(должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)

___________

(дата)            М.П.

От субабонента:

______________ ___________ _________

(должность)    (подпись)   (Ф.И.О.)

___________

(дата)            М.П.